## Slide 1: Redusert Avrenning fra veksthus (grønnsaker)
Henk Maessen og Michel Verheul
Avdeling Frukt og Grønt
NIBIO Særheim

## Slide 2
Målsetting:
  Alle veksthus skal redusere avrenning av næringsstoff
  Alle skal være i gang med å sette i verk tiltak innen 2021
Løsninger
  Oppsamling av avrenningsvann : lage veksthus til et lukket system
  Med gjenbruk av avrenningsvann
    Resirkulering
      Med desinfisering
      Andre rensemetoder
      Uten desinfisering
    Bruk i en annen kultur ?
  Uten gjenbruk av avrenningsvann
Notes: Lagre et lukket system, viktig at alle rør er synlig ifm lekkasje.

## Slide 3: Oppsamling av avrenningsvann
I nye gartnerier kontrollert vannforbruk gjennom:
Veksthusgrønnsaker: dyrkingsrenner
Potteplanter: mobilbords anlegg
Overskuddsvann i returbassenger
Betonggulv lager veksthus som et lukket system
I eksisterende eldre gartnerier, som er bygget på bar jord, går avrenningen tapt mest gjennom direkte nedsiving i jord.
Lage et lukket system gjennom:
  Lage grøft med dreneringsrør (kostnader ca 40 kr/m2)
  Installering av dyrkingsrenner (kostnader ca 110 kr/m2)
  Bruk av tykk plast + ugressduk (kostnader ca 80 kr/m2)
  Betonggulv (kostnader ca 250 kr/m2)
I tillegg kreves at det installeres vannbassenger for vannlagring

## Slide 4: Hvor mye renner av ?
Chart: Avrenning i liter pr m2 og måned
| Jan | Feb | Mrs | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember
Agurk-helår | 91 | 66 | 69 | 83 | 77 | 105 | 124 | 92 | 94 | 61 | 44
Tomat sesong | 0 | 0 | 3 | 39 | 45 | 74 | 77 | 59 | 31 | 0 | 0 | 0
Tomat-vinter | 64 | 66 | 70 | 83 | 45 | 62 | 73

## Slide 5: Gjenbruk av avrenningsvann
Tekniske løsninger:
Desinfisering:
  Varme
  UV
  Ozon
  Klor (ECA)
  Hydrogen peroksid
  Ultra filtrasjon
Filtrering:
  Mekanisk filter
  Sandfilter
  Biofilter
Kjemiske midler:
- Previcur, Aliette
Biologiske midler: - Trianum, Prestop, Mycostop, Chitine, … Kulturtiltak: - temperatur, pH

## Slide 6: Pythium aphanidermatum

## Slide 7: Mekanisk filtrering
Fiber filtration
(duk filtrasjon)

## Slide 8: varme
Metode: 30 sek. * 95 grader
Effektivitet: sopp, bakterier og virus
Kapasitet: 1,6 – 16 m3 / time
Utfordringer: Gjødsel (Calcium og fosfat) forurenser varme veksler
          Må renses med syre
Forbehandling: mekanisk filter 0,1 mm

## Slide 9: UV
Metode: 250 nm bølgelengde * 250 (100) mJ/cm2
Effektivitet: 100 mJ/cm2 => sopp og bakterier
          250 mJ/cm2 => sopp, bakterier og virus
Kapasitet: 1,6 – 16 m3 / time
Utfordringer: jern
          Gjennomsiktighet av avrenningsvann
          Må noen ganger blander reint vann for 100 % effekt
          Torv
Forbehandling: mekanisk filter 0,04 mm

## Slide 10: ECA: electrochemically activated water
Metode: 2 elektroder lagre en løsning som inneholder fri
          kloriner som oksiderer forurensinger
Effektivitet: sopp, bakterier og virus
Kapasitet: i gjødselblander, ingen ekstra vann lagring
Utfordringer: ingen forsøk angående effekt av tilført klor
Forbehandling: mekanisk filter 0,1 mm

## Slide 11: Rengjøring
Grundig rengjøring før desinfeksjon !
Desinfeksjon (mot soppsykdommer)
DEWA HP50 (Hydrogenperoxid, 30-49%)
Natriumhypokloritt (Aktivt klor > 10%)
Multicode – F (Pereddiksyre 5%, hydrogenperoxid 10-15%)
Notes: Smitte press i oppstart av kultur

## Slide 12: Kjemiske plantevernmidler
Previcur Energy.
  Tillat mot pythium ved oppal av tomat, agurk og salat (risiko ?).
  Kan brukes forebyggende ved dryppvanning mot Pythium i tomat og agurk
  Behandlingsfrist : 3 dager (tomat/agurk) – 21 dager (salat)
  Godkjent fram til 30.04.2020
Aliette WG80:
  Tillat mot algesopper i pydplanter og salat i veksthus
  Behandlingsfrist: 14 dager (salat)
  Godkjent fram til 30.06.2020
Resistim ikke lengre godkjent !

## Slide 13: Sand filter (langsom filtrering)
Metode: naturlige mikroflora renser vann fra patogenere
          Ikke tilføring av bakterier
Effektivitet: 95-99 % sopp, bakterier (og virus?)
          Pythium, Phytophtora, Olpidium =>99 %
          Fusarium, Verticilium > 80 %
Kapasitet: 1m2 sandfilter er 100-200 liter time
Utfordringer: 99 % er ikke 100 %
          Trenger vann lagring for reint og ureint vann
Forbehandling: mekanisk filter 0,1 mm

## Slide 14: Biofilter
Metode: Som sandfilter
          Med mulighet å tilsette biologiske midler (Trianum, Prestop, Mycostop, Chitin, ..)
Effektivitet: 99 % sopp, bakterier (og virus ?)
Kapasitet: 1 kasse (800*1200) for 2500 m2
Utfordringer: 99 % er ikke 100 %
          Trenger vann lagring for reint og ureint vann
Forbehandling: mekanisk filter 0,1 mm

## Slide 15: Biologiske plantevernmidler mot pythium
Prestop (Gliocladium catenulatum) 0.5 g/plant
Mycostop (Streptomyces griseovirides strain K61): 0,33%
Trianum (Trichoderma harzianum): 30 g/1000 planter

## Slide 16
Figur 1. Organoponics system bestående av en biofilter (grå), blandingsbøtter (blå), samt luft- og vannpump.

## Slide 17: Kulturtiltak mot angrep av Pythium aphanidermatum i agurk
Helårsproduksjon av agurk
Dyrkingstemperatur:
  Høy dyrkingstemperatur ( Temp gjennomsnitt= 25 oC) kreves for å oppnå høy avling
  P aphanidermatum forårsaker ikke skader ved Temp < 20 oC, men blir veldig aggressiv når Temp> 25 oC
Dyrkingsmedium:
  Valg av dyrkingsmedium påvirker angrep av P aphanidermatum
pH i næringsløsning
  P aphanidermatum har eksplosiv vekst ved pH=7, mens veksten stopper opp ved pH=4
Kilde: Verheul, Herrero, Toppe (GY 11, 2008)

## Slide 18: Resirkulering uten desinfisering
Hvilke risiko medfører dette ???
«jord» sykdommer
Plantene ekstra følsom etter utplanting til 1-2 uker etter full plantbelastning
Tomat pythium
crazy roots (Rhizobium bakterie)
Fusarium => poding
Agurk Pythium
Fusarium
Verticillium

## Slide 19: Resirkulering uten desinfisering
Ikke anbefale, veldig stor risiko
Lite risiko, men fortsatt risiko
Agurk, belyst, helårskultur
Tomat belyst helårskultur
Tradisjonelt agurk kultur
Tradisjonelt tomat kultur

## Slide 20: Gjenbruk i Tradisjonelt tomatkultur
Planting 1. februar
Siste høsting 15. oktober
Avrenning
til 1. mars => neste ingenting, avrenning fra drenering mattene kan brukes
Til 1. april => 5 l/m2
Til 1. mai => 50 l/m2
Til 1 juni => 100-150 l/m2 (værs avhengig)
Notes: 50 l/m2 er 50 m3 /daa
150 M3/daa
Agurk mer problematisk, kanskje siste 2 til 4 uker av kulturet bruk retourvann

## Slide 21: Lagringsbehov (Tradisjonelt tomatkultur)
Starttidspunkt resirkulering  mengde vann som må lagres

## Slide 22: Gjenbruk på egen bedrift ( annen kultur )
Avstemming mengde ( vann og næringsinnhold) og tid
Sprede areal
Mellomlagring
Desinfisering i vann lagring (lave pH, tilførsel av Cl(?)
Notes: Mer forskning til å rense vann i vannlagring

## Slide 23: Hvorfor gjenbruk ?
Besparelse på gjødslingskostnader:
  (Besparelse på utgifter til vann kommer i tillegg)
Notes: Gjødsel blir ikke billiger

## Slide 24: Investerings behov
Tykk plast + ugress duk i eksisterende veksthus : 80 kr/m2
Betonggulv : 250 kr/m2
Notes: Flere små avdelinger øker investeringsbehøv betydelig

## Slide 25: Utgangspunkter til kalkyle
Nedbetalings tid
  Dyrkningsrenner 10 år
  Annen oppsamlingsmetoder 5 år
  Desinfiserings unit 5 år
  Vann silo 7,5 år
  Rente 5 %

## Slide 26: Økonomiske smertegrense (uten oppsamling av avrenningsvann)

## Slide 27: Økonomiske smerte grense (35 % støtte til kr 200.000) (uten oppsamling av avrenningsvann)

## Slide 28: Økonomiske smerte grense (med oppsamling av avrenningsvann)

## Slide 29: Økonomiske smerte grense (35 % støtte til kr. 200.000) (med oppsamling av avrenningsvann)

## Slide 30: Økonomiske smerte grense
Notes: Grå linje er uten renner => dvs at innsamling er allerede på plass

## Slide 31: Økonomiske smerte grense

## Slide 32: Økonomiske smerte grense
Notes: Grå linje er uten renner => dvs at innsamling er allerede på plass

## Slide 33: Økonomiske smerte grense
Notes: Grå linje er uten renner => dvs at innsamling er allerede på plass

## Slide 34: Uten gjenbruk: tilpassing vanning/dyrkingssteknikk ?
Avrenning i tomat/agurk kan halveres ved å tilpasse dyrkings/ vanningsteknikk uten at det går på bekostning av avling og kvalitet
Nødvendig med svært god kontroll på vanning (dryppvanningssystem) og på av avrenning (måling)
  Mindre rotvolum: 1 plante på liten dyrkingsmatte
  Tilpasset vanningsteknikk: styring på mindre avrenning
  Regulering av vanning etter innstråling, bladareal, dyrkingstemperatur og ledetall i mattene
  Utfordringer særlig på dager med høy innstråling
  Forutsetter lik vannavgift for alle individuelle drypp

## Slide 35: Uten gjenbruk: Mobil rensing ?
Mobil rensing
=> kostnader rund 200-300 nok/m3 ( tar også plantevernmiddel)
=> rask for dyrt
=> kanskje for «rest» vann

## Slide 36: Uten gjenbruk: Fangdammer ?
Tilbakeholdelsen:
Fosfor: 5-60%
Nitrogen: 3-12 %
Store variasjoner mellom år
Notes: Løsning er ikke 100 %
NIBIO anbefale ikke denne løsninger for veksthusene, men kanskje litt annerledes støtte ordning, sånn at de passer for alle
Eller alle bedrifter under hvis størrelse

## Slide 37: Takk for oppmerksomheten